## Slide 1: 居家智慧 栽培園
第三組 : N3.11 許芳瑜、N3.13 陳盈彤、N3.20 詹博翔
物聯網期末報告
指導老師 : 黃謝璋老師

## Slide 2: Outline 01
02
03
04
發想理念
關於居家智慧栽培園
如何開發
系統介紹

## Slide 3: 發想理念
01

## Slide 4: 01. 發想理念
避免植物未能獲得足夠的照顧
使得植物養護變得更加簡單!!

## Slide 5: 關於居家 智慧栽培園 02

## Slide 6: 02. 關於居家智慧栽培園
感測元件
控制系統
自動澆水裝置
用戶介面
系統介紹
此系統適合
熱愛植物但生活忙碌
缺乏園藝經驗
居住空間有限

## Slide 7: 02. 關於居家智慧栽培園
技術整合
與應用
功能介紹
自動化
控制
遠端監控
與互動
學習
與適應

## Slide 8: 如何開發
03

## Slide 9: 03. 如何開發
需求
分析規劃
1
系統
整合測試
4
部署
5
硬體
選擇組裝
2
軟體開發
3
維護
6

## Slide 10: 需求分析和規劃
03. 如何開發
在開始開發之前，
首先要明確規劃系統要達到的目標和功能。
這可能包括：
澆水管理
環境監測（如溫度、濕度）
用戶交互界面（如app或網頁控制面板）

## Slide 11
03. 如何開發
硬體選擇和組裝
樹莓派：作為系統的中心處理單元。
感測器
執行硬體：抽水馬達。
確保所有組件的兼容性和穩定性。

## Slide 12
03. 如何開發
感測元件
土壤濕度感測器
環境溫度感測器
環境濕度感測器

## Slide 13
03. 如何開發
軟體開發
作業系統安裝
程式撰寫：
使用Python等
數據處理
用戶界面開發
(web)

## Slide 14
03. 如何開發
系統架構圖
監控
抽水馬達控制
各項通知
Raspberry Pi 4
土壤濕度感測器
溫溼度感測器
伺服器
使用者

## Slide 15: 系統介紹
04

## Slide 16
04. 系統介紹
感測器與集成電路
溫溼度感測器：使用DHT22。
土壤濕度檢測：使用YL-69
搭配MCP3008集成電路

## Slide 17
04. 系統介紹
Raspberry Pi 4上運作的py程式
讀取DHT22的空氣溫溼度感測數據和YL-69的土壤濕度感測數值。
根據讀取到的攝氏溫度計算出華氏溫度。
(附件test-DHT22.py、test_soil-MCP3008.py)

## Slide 18
04. 系統介紹
抽水馬達控制
設置感測元件及抽水馬達腳位。
每五秒將數值上傳至MariaDB的"history"資料庫中"dataload"資料表。
(附件automated.py)

## Slide 19
04. 系統介紹
抽水馬達控制
每日08:00、12:00、16:00檢查土壤濕度，若低於30%則啟動抽水馬達10秒。
實時讀取"hardware"資料庫中"run"資料表的"pump"欄位，若數值為1則啟動抽水馬達10秒並將數值修改為0。
(附件automated.py)

## Slide 20: 資料庫紀錄
"dataload"資料表：記錄"air_temp" (空氣溫度)、"air_hum" (空氣濕度)、"soil_hum" (土壤濕度)欄位。
04. 系統介紹
(附件hardware.sql、history.sql)
"pumpload"資料表：記錄抽水馬達啟動時間。

## Slide 21: 網頁顯示與控制
04. 系統介紹
"panel.php"：讀取並顯示"air_temp"、"air_hum"、"soil_hum"最新資料，並包含一個按鈕可以控制"pump"欄位數值。
"history.php"：讀取"air_temp"、"air_hum"、"soil_hum"的半點及整點數值，每頁顯示25項。
(附件automated-green-main資料夾內的web資料檔)

## Slide 22
04. 系統介紹
網頁顯示與控制

## Slide 23: 網頁顯示與控制
04. 系統介紹

## Slide 24: 分工表
N3.11 許芳瑜 : 書面、PPT
N3.13 陳盈彤 : 報告
N3.20 詹博翔 : 系統架設

## Slide 25
THANK YOU!